# Утверждена

# решением Совета  городского округа город Салават Республики Башкортостан

# от 05 октября  2011 г. № 2-48/555

# Программа

# комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# городского округа город Салават Республики

# на 2011-2015 годы

# г. Салават

# 2011 год

# Содержание.

# Паспорт Программы

# 1.	Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан и перспективы развития на 2011-2015 годы

# 1.1. Водоснабжение.

# 1.2. Водоотведение.

# 1.3. Электроснабжение.

# 1.4. Теплоснабжение.

# 1.5. Газоснабжение.

# 2.	Цели и задачи Программы.

# 3.	Сроки и этапы реализации Программы.

# 4.	Объёмы и источники финансирования Программы.

# 5.	Мероприятия Программы.

# Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| Разработчики Программы | Отдел городского хозяйства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан; - МУП Электрических сетей ГО город Салават; - МУП «Салаватводоканал»; - филиал ОАО «Газ-Сервис» «Салаватгаз»; - Салаватский РТС ООО «БашРТС»; |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа осуществляется в 2011-2015 годах. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа первый этап – с 2011года по 2013 год; второй этап – с 2014 года по 2015 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования программы 1281,666 млн.рублей, в том числе: бюджет РФ, РБ – 1136,253млн. руб., в т. ч. 2012 г. – 279,055 млн.руб; 2013 г. – 294,685 млн.руб; 2014 г. – 292,268 млн.руб; 2015 г. – 270,245 млн.руб. бюджет городского округа – 121,045 млн. руб., в т. ч 2011г. – 2,204 млн.руб; 2012 г. – 28,875 млн.руб; 2013 г. – 30,694 млн.руб; 2014 г. – 30,437 млн.руб; 2015 г. – 28,835 млн.руб. собственные средства предприятий – 24,368 млн.руб., в т.ч 2012 г. – 5,956 млн.руб; 2013 г. – 6,377 млн.руб; 2014 г. – 6,268 млн.руб; 2015 г. – 5,767 млн.руб. |

# 1. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан и перспективы развития на 2011-2015 годы.

# Городской округ город Салават Республики Башкортостан является развитым промышленным и культурным центром с достаточно высоким уровнем благоустройства и разветвленной системой торговли и услуг с населением 155,6 тыс. человек.

# МУП «Салаватводоканал» обслуживает централизованную систему питьевого водоснабжения и водоотведения.

# МУП Салаватских электрических сетей обслуживает централизованную систему электроснабжения.

# Салаватский РТС ООО «БашРТС» обслуживает централизованную систему теплоснабжения

# филиал ОАО «Газ-Сервис» «Салаватгаз» обслуживает централизованную систему газоснабжения.

# Развитие города осуществляется в соответствии с Генеральным планом, города, утверждённого распоряжением Кабинета Министров Республики Башкортостан № 145-р от 16.02.2001 года.  Строительство нового жилья, социально-культурных и промышленных объектов требует постоянного развития систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, увеличения мощности, модернизации и совершенствования технологий по производству тепловой энергии, водоподготовки и очистки сточных вод, повышения надежности и бесперебойности работы систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Строительство новых объектов не должно ухудшать существующие условия оказываемых услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению имеющихся потребителей.

# Обеспечение развития городского округа при постоянном улучшении качества оказываемых услуг требует реализации и финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения городского округа город Салават до 2015 года.

1.1.Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения города приняты подрусловые воды реки Белой. Забор воды производится скважинами с надземными павильонами в количестве 42 шт., расположенными на острове, который образуется правым и левым рукавами р.Белой у п. Зирган. Вода забирается из скважин погружными насосами ЭЦВ-12-210-55,SP-215-2а. Скважины расположены на расстоянии 200 м одна от другой.

Вода с I подъема транспортируется тремя водоводами: один-диам.700 мм, два – диам.1000 мм, в резервуар емкостью 6000м3 на II подъем и затем перекачивается насосами. Насосная станция II подъема оборудована насосами типа Д3200/75-2 шт. и Д2000/100-5 шт. От насосной станции II подъема вода транспортируется по трем водоводам: один диаметром 700мм, еще два диаметром 1000 мм на отметку 220.

С 2004 года действует установка «Аквахлор-500» для обеззараживания питьевой воды путем электрохимического синтеза раствора гипохлорита натрия из раствора поваренной соли. Вода со II подъема поступает на 220 отметку в два резервуара с емкостью 5000 м3 и три резервуара по 10000 м3.

С отметки 220 из резервуаров вода самотеком поступает по двум водоводам диам. 600мм в разводящие сети города; по одному водоводу диам. 1000 мм-г. Стерлитамак, по двум водоводам диам.500 мм- г. Ишимбай, по трем водоводам –два диам.500 мм и один диам. 600мм- на III подъем и самотеком в промышленную зону.

Насосная станция III подъема состоит из одного блока, оборудованного насосами Д1250/258НДВ, в 2005 году установлена бустерная установка BSP-100/50, 6 бустеров BSP-215-5. Вся северная промышленная зона и северная часть города питается от двух водоводов диам. 200мм, которые подпитываются от водовода диам. 350мм идущего от северного водовода диам.600мм до III подъема. Южная промышленная зона (ОАО СЗТС, АО «Салаватгидромаш») питается водой от водоводов диам. 1000мм, идущих от II подъема до 220 отметки. В поселок Зирган вода подается со II подъема по водопроводу диам.300 мм и диам. 150мм. С 220 отметки вода подается в СПКП колхоз Ашкадар по водоводу диам.150мм.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 321,83 км.

Для обеспечения развития централизованного водоснабжения городского округа в соответствии с Генеральным планом необходимо:

- Проектирование и строительство регулирующей дамбы на р.белая Зирганского водозабора;

- Реконструкция и реновация водоводов d1000мм от НС II подъема до города;

- Строительство водопровода МР-1,2,2а, п.Спутник-Юлдашево;

- Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-2,4,7,8;

- Строительство водопровода d200мм перемычка между СП. Желанный и Юпитер и т.д.

Планируемые мероприятия отражены в разделе «Развитие системы водоснабжения» Программы.

1.2. Водоотведение

Система канализации города Салават раздельная. Общая протяженность сетей составляет 182,73 км. Хозяйственно-бытовые стоки города самотеком поступают на канализационные насосные станции № 1,2,3,4,6,7 и ГКНС. Перекачка хоз-фекальных стоков производится на биологические очистные сооружения ОАО «СНОС» двумя канализационными насосными станциями: ГКНС и КНС № 2.

Первая станция перекачки- эксплуатируется с 1952 года, расположена в 61 квартале. От насосной станции № 1 сточные воды перекачиваются по коллектору диаметром 500 мм. Идущему до самотечного коллектора диам. 700мм и далее на ГКНС, по второму-диам.400 мм, до самотечного коллектора диам. 700мм. Насосная станция оборудована тремя насосами фирмы «Flygt».

Фекальная насосная станция № 2-эксплуатируется с 1953 года, расположена в северной части города по ул. Чапаева и принимает стоки от промышленных предприятий. От станции перекачки № 2 стоки перекачиваются по напорному коллектору диам. 500мм на очистные сооружения. В 1999 году проведена реконструкция фекальной № 2-построен 2 этаж; насосная станция оборудована 3 насосами. В 2003 году проложена перемычка диам. 400 км от КНС № 2 до напорных коллекторов диам. 1000мм, идущих от ГКНС до ОС.

Фекальная № 3- расположенная в районе спец.поселка № 2, эксплуатируется с 1968 года. Станция перекачивает стоки от квартала № 116. От станции по напорному коллектору диаметром 200 мм хоз. Бытовые стоки поступают в городские сети на бульвар Космонавтов и далее самотеком идут на ГКНС. Установлено 2 насоса.

В 1968 году введена в эксплуатацию главная канализационная насосная станция (ГКНС). Городские стоки от самотечного коллектора диаметром 900мм через перемычку диаметром 1000 мм в районе центрального парка культуры и отдыха диам. 700 мм поступают на ГКНС и далее по двум напорным коллекторам диам. 1000 мм перекачиваются на очистные сооружения. На ГКНС установлено 6 насосов.

Пятая станция перекачки- расположена в МР 54-55 в юго-восточной части города. Станция эксплуатируется с 1970 года. От КНС № 5 стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам диам. 500мм и через колодец-гаситель поступают в самотечный коллектор диам. 1000 мм по ул. Губкина. В насосной установлены 3 насоса.

С северной стороны п. Желанный расположена КНС № 7 (подземная). Год постройки-1996. Насосная станция перекачивает стоки п. Желанный по двум напорным коллекторам диаметром 150мм через колодец-гаситель в коллектор диам. 1000мм по ул. Губкина. В насосной установлены 2 насоса(1 рабочий, 1 резервный).

Севернее МР№ 3 расположена станция № 6. Год постройки 2002. Насосная станция перекачивает стоки МР «Восточный» по двум напорным коллекторам диам. 250мм в коллектор диам. 1000мм по ул. Губкина. В насосной установлено 2 насоса.

Канализационные уличные сети старой части города эксплуатируются с 50-х годов. Материал труб-керамика, асбестоцемент, железобетон.

Для обеспечения развития централизованного водоотведения городского округа в соответствии с Генеральным планом необходимо:

- Модернизация Главной канализационной насосной станции (ГКНС) по замене насосов

- Модернизация КНС-5 по замене насосов;

- Проектирование и строительство КНС-8 по ул. Ленинградская;

- Проектирование и строительство КНС-9;

- Строительство две линии напорных хоз.фекальных трубопроводов 2*d300 и т.д.

Планируемые мероприятия отражены в разделе «Развитие системы водоотведения» Программы.

1.3. Электроснабжение

Электроснабжение городского округа г. Салават в настоящее время осуществляется от 5-ти центров питания, находящихся на балансе ОАО «Башкирэнерго» и обслуживаемых «БашРЭС-Стерлитамак» ООО «БашРЭС». К ним относятся ПС 110/10 кВ «Парковая, ПС 35/6 кВ «Южная», ПС 35/6 кВ «Северная», ПС 35/6 кВ «УМР», ПС 110/10 кВ «Оптика».

На балансе МУПЭС г. Салават находятся; электрические сети общей протяженностью – 846,551 км., трансформаторных подстанций – 232 шт, распределительных пунктов – 11 шт.

В связи с моральным и физическим износом существующих электрических сетей и электрооборудования, сносом ветхого жилья, строительством новых объектов взамен ветхого, нового строительства в юго-восточной части города необходимо замена и модернизация существующего электрооборудования, а также строительство новых электрических сетей. Электрические сети г. Салават проектировались в прошлом веке (кроме южной и юго-восточной частей города) и не были рассчитаны на большое количество бытовой техники (СВЧ-печи, кондиционеры, стиральные машины, духовые электрические шкафы) и других электропотребляющих устройств у населения и предприятий города.

Постоянный прирост потребления электрической энергии населением и предприятиями вызывает перегрузку существующих электрических сетей, вследствие этого возникает необходимость постоянного увеличения их пропускной способности, увеличения числа и мощности существующих трансформаторов в трансформаторных подстанциях. Электрооборудование некоторых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, а также воздушных линий ВЛ-0,4кВ физически и морально устарело и требует замены на более современное.

На сегодняшний день износ электрических сетей г. Салават составляет 62,8%.

В старой части города преобладает малоэтажная застройка. В связи с физическим износом кабельных сетей 0,4 кВ, проложенных в земле, внутри кварталов возникла необходимость их полной замены. Электрооборудование 10 кВ РП-2 сильно устарело (1969 год ввода в эксплуатацию) и требует замены.

В связи с увеличением потребления электрической энергии населением, обращениями граждан и индивидуальных предпринимателей по технологическому присоединению к электрическим сетям в районе ТП-110А, 10А, 14  возникла необходимость установки в РУ-0,4 кВ ТП дополнительных щитов ЩО-70 и дополнительного силового трансформатора мощностью 250 кВА в ТП-110А.

Для электроснабжения проектируемых жилых домов в 62 квартале необходимо в существующей ТП-62А установить дополнительные панели ЩО-70-1-02У3, от которых запитать проектируемые дома. Проектируемое количество домов 3 шт. по 110 кВт каждый.

Для электроснабжения проектируемых жилых домов в квартале 61 нужно смонтировать БКТП-630/10 с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый на напряжение 6/0,4 кВ, с присвоением наименования ТП-60Б. Запитать ТП-60Б путем врезки в КЛ-6 кВ, идущий от ТП-13 до ТП-18. От ТП-60Б планируется запитать 3 дома по 110 кВт каждый.

Для жилых домов по ул. Первомайская в ТП-4 выполнить пристрой с камерой трансформатора и совмещенным РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ.

Для жилых домов по ул. Строителей в кварталах 2 и 3 выполнить монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 с заменой провода существующих линий на провода большего сечения. Выполнить перераспределения нагрузки кварталов на ТП-13А.

Для бесперебойного и надежного обеспечения городского округа электроэнергией необходимо:

- Повышение надежности схемы электроснабжения городского округа.

- Обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям.

- Строительство  новых ТП/РП;

- Проведение реконструкции ТП-10А, ТП-14 и т.д.

Планируемые мероприятия отражены в разделе «Развитие системы электроснабжения» Программы.

# 1.4.Теплоснабжение

Теплоснабжение города Салавата в настоящее время осуществляется от двух ТЭЦ-Салаватской и Ново-Салаватской и КЦ-10 предприятия Теплоцентраль. Ново-Салаватская ТЭЦ работает только на ОАО «СНОС». Городские сети находятся на балансе РТС № 3 ОАО «Башкирэнерго».

Система теплоснабжения – открытая схема подключения местных систем отопления, в основном, зависимая (через элеваторы), для зданий повышенной этажности – независимая через индивидуальные тепловые пункты, для промпредприятий – закрытая. График регулирования в водяных тепловых сетях 150/70С. На обратных магистралях работают четыре насосные станции подкачки (НС №1 на т/м № 1, НС № 2 на т/м № 8, НС №3 на т/м № 10, НС № 4 на т/м № 13). Отпуск тепла в город осуществляется от СТЭЦ по трем магистралям с головными участками диаметром: т/м №1 от ТУ-2 2 Ду 800мм; т/м №8 от ТУ-4 2ДУ 500мм; т/м №10 от ТУ-3 2Ду 800 (600)мм.

Отпуск тепла от КЦ-10 осуществляется по магистрали № 13 с головным участком 2Ду 600мм.

Все тепломагистрали закольцованы и разделены нормально закрытыми задвижками. Тепловые сети проложены по жилой застройке подземно в непроходных каналах, по территории промузлов и незастроенной территории – надземно.

С целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя  необходимо:

- Строительство магистральных сетей теплоснабжения  в МР № 4 восточного жилого района.

Планируемые мероприятия отражены в разделе «Развитие системы теплоснабжения» Программы.

1.5. Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется с ГРС-2-Салават, промпредприятия с ГРС-2-Салават, ГРС-4-Салават. Подача газа для населения города осуществляется через ГРС-1-Салават (ПГБ-16), через ГРП-2 ОАО «Салаватстекло», резервное газоснабжение возможно с ГРС-2-Салават, через ПГБ-17. В настоящее время в городском округе газифицировано 60,3 тыс. квартир. Система газоснабжения представляет собой сеть газопроводов протяженностью 288,87 километра, в том числе газопроводы:

- высокого давления 28,91 километра,

- среднего давления 37,72 километра,

- низкого давления 222,24 километра,

Всего в городе работает 14 ГРП. Из них 9 ГРП оснащены системами телеметрии. Все газопроводы имеют активную защиту от коррозии. На обслуживании филиала Салаватгаз 89 установок электрохимзащиты. Город состоит из 8 секторов. Газоснабжение каждого сектора независимо от других секторов.

1 сектор – п. Мусино. Подача газа осуществляется через ГРП № 7 и № 8 (население 9%);

2 сектор – 111-116 кварталы. Работает независимо от других потребителей, работает ГРП № 12 (население 0,7%);

3 сектор – п. Юлдашево. Работает независимо от других потребителей, работает ПГБ-15 (население 0,06%);

4 сектор – кварталы с 1 по 35. работает ГРП -1, ГРП-2, ГРП-5 (население 25%);

5 сектор – мкр.Центральный. Работает ГРП-14 (население 0,9%);

6 сектор – п. Желанный, мкр.1, мкр.3 (часть);

7 сектор – кварталы 94-95, квартал 56. Работает ГРП-6 (население 7%)

8 сектор – кварталы 36,37,38,41,42,48,48а, мкр.5,50,51,52,53,54, мкр.3 (часть). Работает ГРП-3, ГРП-4, ГРП-9 (население 56,2%).

Интенсивное развитие частного сектора, жилых домов многоэтажной застройки, увеличение числа малых предприятий, использующих газ для отопления, требуют расширения газораспределительной системы города.

Для бесперебойного и надежного газоснабжения городского округа необходимо:

- Строительство магистральных сетей газоснабжения строящихся районов города.

Планируемые мероприятия отражены в разделе «Развитие системы газоснабжения» Программы.

# 2. Цели и задачи Программы

# Главная цель-обеспечение развития города необходимыми мощностями по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению в соответствии с Генеральным планом развития городского округа, при улучшении качества оказываемых услуг, обеспечения качества питьевой воды и очистки сточных вод, бесперебойности оказания услуг, повышении надежности водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения города в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями.

# Задачи, обеспечивающие повышение санитарной, технологической, экологической надежности существующих систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения:

# - обеспечение новой застройки города системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями;

# - обеспечение системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения микрорайонов, планируемых на месте сноса ветхого жилья;

# - обеспечение качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями;

# - обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и горячей воды от производителя до потребителя;

# - обеспечение взаимного резервирования фидеров для эффективности оперативных переключений;

# - обеспечение резервного электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с категорией надежности;

# - повышение экологической, санитарной, технологической надежности систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения;

# - повышение эффективности производства и качества оказываемых услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2011-2015 годах.

Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2011года по 2013 год;

# второй этап – с 2014 года по 2015 год.

4. Объёмы и источники финансирования Программы

Объем финансирования программы - 1281,666 млн.рублей, в том числе:

бюджет РФ, РБ – 1136,253млн. руб., в т. ч.

2012 г.-279,055 млн.руб; 2013 г. – 294,685 млн.руб;

2014 г. -292,268 млн.руб; 2015 г. – 270,245 млн.руб.

бюджет городского округа - 121,045 млн. руб.,

в т. ч 2011г. – 2,204  млн.руб;  2012 г.- 28,875 млн.руб;     2013 г. – 30,694 млн.руб; 2014 г. – 30,437 млн.руб;  2015 г. – 28,835 млн.руб.

собственные средства предприятий  - 24,368 млн.руб.,

в т.ч   2012 г.- 5,956 млн.руб; 2013 г. – 6,377 млн.руб; 2014 г.- 6,268 млн.руб;

2015 г. – 5,767 млн.руб.

5. Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые результаты | Объемные показатели | Источники финансирования, млн. руб. | Объем капитальных вложений, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет РФ, РБ | Бюджет городского округа | Собственные средства предприятий | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Развитие системы электроснабжения (мероприятия по реконструкции) |  |
| 1.1 | Монтаж доп. ВЛИ-0,4 кВ в пос. Мусино.от ТП-63Б и ТП-102А | км. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,05 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Монтаж КТПН (ТП-156И) в 111 квартале | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,88 | 0,79 | 0,09 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в пос. Желанный и монтажом наружного освещения | км. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 13 | 24,28 | 20,78 | 2,4 | 1,1 | 0 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 1.4 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 7 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 2,7 | 4,2 | 3,58 | 0,42 | 0,2 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 25 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 3,9 | 5,65 | 4,83 | 0,56 | 0,26 | 0 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,39 |
| 1.6 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 26 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 4,9 | 7,0 | 5,98 | 0,7 | 0,32 | 0 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 0 |
| 1.7 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 27 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 5,6 | 8,0 | 6,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| 1.8 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 28 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 3,7 | 5,63 | 4,82 | 0,56 | 0,25 | 0 | 1,83 | 1,9 | 1,9 | 0 |
| 1.9 | Замена электрооборудова-ния в РП-2 | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 7,75 | 6,6 | 0,8 | 0,35 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,75 |
| 1.10 | Реконструкция ТП-49 Прокладка КЛ-6 кВ Установка силового трансформатора 250 кВА Установка панелей ЩО-70 | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 1,353 | 1,213 | 0,14 | 0 | 0 | 0,5 | 0,45 | 0,403 | 0 |
| 1.11 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-110А | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Установка дополнительного трансформатора в ТП-110А | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,363 | 0 | 0,363 | 0 | 0 | 0,363 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-10А | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-14 | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Перенос электрооборудование и КЛ-10/0,4 кВ в РТП-3 «Новая» | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 15,234 | 13,044 | 1,51 | 0,68 | 0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,834 |
| 1.16 | Установка секционирующего реклоузера взамен старой камеры РВНО на фид № 22 «Парк» в пос. Спутник-Юлдашево» | шт | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,524 | 0 | 0,524 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на реконструкцию системы электроснабжения: 81,534 68,877 8,917 3,74 0,524 23,573 21,67 20,323 15,444 |
| 2. Развитие системы электроснабжения (мероприятия по строительству) |
| 2.1 | Точечная застрой кварталов 61, 62 (строительство двухтрансформаторной ТП и кабельных сетей и внутриквартального освещения) | шт | Подключение новых потребителей | 1 | 11,965 | 10,227 | 1,2 | 0,538 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,965 |
| 2.2 | Точечная застройка по ул.Первомайская и ул.Строителей (усиление существующих ТП, кабельных сетей и внутриквартального освещения) | шт. | Подключение новых потребителей | 1 | 3,45 | 2,945 | 0,35 | 0,155 | 0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 2.3 | Подключение новых потребителей в пос. Желанный (установку дополнительных КТП, строительство новых линий 10/0,4 кВ, сетей НО, реконструкция существующих) | шт. | Подключение новых потребителей | 1 | 10,92 | 9,35 | 1,08 | 0,49 | 0 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 2.4 | Установка секционирующего реклоузера | шт. | Повышение надежности электроснабжения | 1 | 0,52 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Подключение новых жилых домов в МР-2 (строительство ТП и сетей) | шт | Подключение новых потребителей | 1 | 10,28 | 9,26 | 1,02 | 0 | 0 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 2.6 | Подключение новых жилых домов в МР-4 (строительство ТП и сетей) | шт | Подключение новых потребителей | 2 | 14,28 | 12,78 | 1,5 | 0 | 0 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 2.7 | Подключение детского сада и школы в МР-3 (строительство ТП и сетей) | шт. | Подключение новых потребителей | 1 | 7,95 | 7,15 | 0,8 | 0 | 0 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 0 |
| 2.8 | Строительство сетей НО по улицам восточного района | км. | Благоустройство города | 19,95 | 29,637 | 26,7 | 2,937 | 0 | 0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,437 |
| 2.9 | Строительство сетей НО по улицам «Южного» района | км. | Благоустройство города | 7,7 | 11,8 | 10,630 | 1,17 | 0 | 0 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 2.10 | Подключение новых жилых домов в МР-«Южный» (строительство РП, ТП, электрических сетей) | км. | Подключение новых потребителей | 19 | 226,84 | 204,34 | 22,5 | 0 | 0 | 56,71 | 56,71 | 56,71 | 56,71 |
| Итого необходимо средств на строительство системы электроснабжения: 327,642 293,382 33,077 1,183 0 83,25 82,73 82,73 78,932 |
| 3.Развитие системы водоснабжения |
| 3.1 | Строительство регулирующей дамбы на р.Белая Зирганского водозабора | 1 соор-е | Повышение водообеспеченности водозабора и бесперебойного водоснабжения городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Зирган и т.д. | 1 | 59,63 | 59,63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14,63 |
| 3.2 | Модернизация системы обеззараживания воды (Электролизная станция получения гипохлорита натрия системы водоснабжения г. Салават) |  | Повышение эпидемиологической безопасности потребления питьевой воды с исключением вторичного загрязнения в водопроводной системе | 150 тыс. м3/сут | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3.3 | Реконструкция и реновация водоводов d1000мм от НС II подъема до города | п. м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения (устройство камер переключения, санация) | 3х13460 | 277,5 | 237,5 | 27,5 | 12,5 | 0 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,36 |
| 3.4 | Реконструкция южного водовода диам. 600мм от 220 отм. до города | п.м. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города. Узел учета и регулирования | 561 | 19,8 | 17,1 | 1,8 | 0,9 | 0 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 3.5 | Реконструкция северного водовода d600мм от отм.220 до города и МР «Западный» | п.м. | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения северной зоны города. Улучшение качества питьевой воды. Узел учета и регулирования | 1185 | 4,0 | 3,42 | 0,4 | 0,18 | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция западной ветки d300мм водопроводной сети от насосной станции 3-го подъема до б.Космонавтов | п.м | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения южной зоны города | 2890 | 12,95 | 11,07 | 1,3 | 0,58 | 0 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,23 |
| 3.7 | Реконструкция уличного водовода d300мм по ул.Уфимская от ул.Ленинградская до б.Космонавтов | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 2146 | 7,7 | 7,315 | 0 | 0,385 | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,2 |
| 3.8 | Реконструкция восточной ветки d300 водопроводной сети от НС III подъема до б.Космонавтов (ул.Нефтезавод-ская-851 п.м.) | п.м | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 851 | 6,7 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.9 | Закольцовка водопровода d150 территории пром. Зоны от ул.Северная по ул.Чапаева, 57 до ул. Нуриманова | п.м. | Повышение надежности бесперебойного водоснабжения и подключение новых объектов |  | 3,33 | 2,85 | 0,33 | 0,15 | 0 | 0,33 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 3.10 | Монтаж учета расхода воды на 3 зоны | 7 ед. | Учет потребления воды и выявление скрытых утечек |  | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.11 | Строительство водовода d300 от магистрального водовода d1000/2 в южный район города до МР-8 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 3320 | 15,0 | 13,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 |
| 3.12 | Строительство водопровода МР-1,2,2а, п.Спутник-Юлдашево | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в юго-восточной части города | 4553 | 9,16 | 8,25 | 0,91 | 0 | 0 | 0,91 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 3.13 | Строительство водопровода МР-3,4, п.Спутник-Юлдашево | п.м. | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 5270 | 11,93 | 10,75 | 1,18 | 0 | 0 | 1,18 | 3,1 | 3,1 | 4,55 |
| 3.14 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-2 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 811 | 4,8 | 4,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| 3.15 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-4 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 255 | 1,78 | 1,6 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.16 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-7 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 3200 | 10,93 | 9,83 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 3,5 | 3,83 | 2,5 |
| 3.17 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-8 | п.м. | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 1940 | 1,5 | 1,35 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0,675 | 0,675 | 0 |
| 3.18 | Строительство водопровода d200мм перемычка между СП. Желанный и Юпитер | п.м. | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 322 | 0,709 | 0,709 | 0 | 0 | 0 | 0,709 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Реконструкция уличного водовода в северной части города с истекшим сроком эксплуатации на трубы ПЭ d50-250мм | п.м. | Сокращение объемов утечек, затрат на проведение аварийных работ. | 17850 | 13,2 | 11,4 | 1,2 | 0,6 | 0 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 4,0 2 |
| 3.20 | Реконструкция ВРУ подкачивающих насосных станций: - Губкина, 2в - Губкина, 9а - Юлаева, 10б - Губайдуллина, 12а | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения высотных домов | 4 | 0,64 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| 3.21 | Реконструкция ТП-220 НС 1 подъема | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22 | Реконструкция РУ-6 кв НС 2 подъем | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 13 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 3.23 | Реконструкция ВРУ на площадке 220 отметка | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24 | Реконструкция шкафов управления скважинных насосов | кд. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.25 | Реконструкция на НС 2 подъема (замена высоковольтного насоса d2000/100 на d3200/75) | шт | энергосбережение | 1 | 3,9 | 3,32 | 0,4 | 0,18 | 0 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.26 | Электрохимзащита от коррозии водоводов от Зирганского водозабора |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 6,8 | 6,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 3.27 | Модернизация приборов расхода воды на скважинах | ед. | энергосбережение | 51 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0 |
| Итого необходимо средств на развитие системы водоснабжения: 498,359 441, 194 39,85 17,315 1,68 116,509 128,855 130,445 120,87 |
| 4. Развитие системы водоотведения |
| 41 | Модернизация КНС-5 по замене насосов | м3/сут | Изменение производительности КНС-5 после пуска КНС-8 | 6325 м3/сут | 11,0 | 9,4 | 1,1 | 0,5 | 0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 0,7 |
| 4.2 | Проектирование и строительство КНС-8 по ул. Ленинградская | м3/сут | Повышение надежности отвода стоков, в т.ч. и от районов новой южной застройки | 14416 м3/сут | 67,5 | 60,0 | 7,5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17,0 | 16,5 |
| 4.3 | Строительство две линии напорных хоз.фекальных трубопроводов 2*d300 | п.м. |  | 450 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.4 | Строительство самотечного трубопровода d800 | п.м. |  | 80 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Проектирование и строительство КНС-9 | м3/сут | Обеспечение отвода стоков от районов новой жилой застройки южной и юго-восточной части города | 5029 | 56,7 | 50,5 | 6,2 | 0 | 0 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 |
| 4.6 | Реконструкция и реновация напорных стальных коллекторов d1000мм от ГКНС до очистных сооружений ОАО «СНОС» | п.м | Повышение надежности работы ГКНС (устройство камер переключений санация стальных труб) | 26840 | 92,0 | 82 | 10,0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4.7 | Реконструкция напорного коллектора 2*d200 мм от КНС № 3 (116 кв.) до бул.Матросова | п.м. | Обеспечение отвода стоков от кв.111-116. Исключение аварийного розлива сточных вод и загрязнения почвы | 1750 | 18,2 | 15,58 | 1,8 | 0,82 | 0 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| 4.8 | Реконструкция самотечного коллектора ПЭ d300 по б.Матросова от колодца-гасителя до ул. Гафури | п.м. | Увеличение пропускной способности уличной сети, повышение надежности отвода стоков. Тсключение подпоров. Обеспечение нормальной эксплуатации канн.линии | 700 | 3,11 | 2,66 | 0,31 | 0,14 | 0 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,31 |
| 4.9 | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул.Гафури от б.Матросова по ул.Горького | п.м. | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования | 253 | 4,55 | 3,85 | 0,5 | 0,2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4.10 | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул. Горького от ул. Гафури до ул.Пушкина | п.м. | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования | 230 | 4,55 | 3,85 | 0,5 | 0,2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4.11 | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул.Гагарина от ул.Гафури до пер.школьный | п.м. | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования | 760 | 5,87 | 5,0 | 0,6 | 0,27 | 0 | 2,0 | 1,87 | 1,0 | 1,0 |
| 4.12 | Строительство самотечного коллектора ПЭ d150мм на улицах дополнительной площадки строительства жилья пос. Желанный | п.м. | Обеспечение отвода стоков из вновь застраиваемого микрорайона восточной части поселка | 800 | 4,75 | 4,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1,25 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 4.13 | Строительство магистральных сетей канализации площадки строительства жилья МР № 7 | п.м. | Обеспечение отвода стоков из вновь застраиваемого микрорайона юго-восточной части города | 3700 | 19,7 | 17,7 | 2,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,7 | 5,0 | 4,0 |
| 4.14 | Реконструкция ВРУ диспетчерского пункта | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения и водоотведения | 1 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Создание и внедрение АСУ ТП предприятия |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения и водоотведения г. Салават |  | 16,7 | 15,0 | 1,7 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 4,2 |
| 4.19 | Реконструкция источника теплоснабжения (переход на альтернативный газ) | ед. | энергосбережение | 6 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,0 |
| Итого необходимо средств на развитие системы водоотведение: 312,89 278,05 32.71 2,13 0 77,985 82,845 79,475 72,585 |
| 5. Развитие системы газоснабжения |
| 5.1 | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 7 восточного жилого района | п.м | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 7 восточного жилого района | 2250 | 2,65 | 2,35 | 0,3 | 0 | 0 | 0,65 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 4 восточного жилого района | п.м | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 4 восточного жилого района | 1398 | 4,02 | 3,52 | 0,5 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,02 |
| 5.3 | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 8 восточного жилого района | п.м | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 8 восточного жилого района | 1781 | 7,72 | 6,82 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 1,82 |
| 5.4 | Строительство распределитель-ных газовых сетей жилого района Юлдашево г.Салават | п.м | Завершение газификации жилого района | 9870 | 12,9 | 11,52 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 5.5 | Строительство распределитель-ных газовых сетей жилого района Желанный г.Салават | п.м | Завершение газификации жилого района | 1,5 | 2,105 | 1,85 | 0,255 | 0 | 0 | 0,255 | 0,7 | 0,6 | 0,55 |
| Итого необходимо средств на развитие системы газоснабжения: 29,395 26,06 3,335 0 0 4,185 8,54 8,94 7,73 |
| 6.Развитие системы теплоснабжения |
| 6.1 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения в МР № 4 восточного жилого района | м | Обеспечение надежности теплоснабжения МР № 4 восточного жилого района | 1100 | 31,846 | 28,69 | 3,156 | 0 | 0 | 7,962 | 7,962 | 7,961 | 7,961 |
| Итого необходимо средств на развитие системы теплоснабжения: 31,846 28,69 3,156 0 0 7,962 7,962 7,961 7,961 |
| Итого по всем мероприятиям: 1281,666 1136,253 121,045 24,368 2,204 313,464 332,602 329,874 303,522 |